Паспорт на каминную облицовку.

Облицовки из натурального камня «LK» - выполнены из натурального камня, с применением высококачественных клеящих смесей! Облицовки адаптированы под стандартный размер (ш/в/г) (700/520/450).  Основным материалом большинства моделей, является натуральный камень-песчаник (первой категории), который имеет все сопроводительные документы и является самым экологически чистым материалом для внутренних работ. Этот камень обладает особой прочностью и долговечностью.

Назначение и комплектация

- Облицовка камина служит для декоративной отделки топок.

- Облицовка состоит из отдельных элементов, выполненная из натурального камня и газобетонных блоков.

- В комплект облицовки входят: а) паспорт изделия; б) сборочный чертеж;

Общие сведения

- Масса брутто не более 350 кг

- Хранить облицовку в сухом месте.

- Сборку камина производить согласно сборочному чертежу.

- Изготовитель оставляет право изменять размеры отдельных элементов, не влияющих на качество облицовки в целом.

- Разрешенные допустимые отклонения размеров отдельных деталей составляет не более 2 % от размеров проектировочного чертежа. Также нужно учитывать допуски в толщинах натурального камня (2 мм на 1м) и устанавливать облицовку по уровню, используя клеящие смеси. Благодаря сыпучим клеящим смесям, вы регулируете горизонтальный уровень, всех плоскостей.

- Расхождение по цвету и оттенкам отдельных деталей облицовки из натурального камня зависит от рельефной фактуры и шероховатой поверхности изделия. Детали изделия меняют цвет и оттенки в зависимости от расположения источника освещения и от угла преломления световых лучей на поверхности изделия.

- Различные прожилки и неоднородная плотность материалов, расхождение по цвету и оттенкам на поверхности каждого отдельного камня или изделия целиком являются специфическими особенностями природных камней и не могут служить основанием для каких-либо претензий. Материал изделия, поставленного заказчику, может отличаться от образца, имеющегося на предприятии.

- Транспортирование изделия осуществляется авто, авиа или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами, действующими на данных видах транспорта.

- Изделие упаковывается в деревянный ящик, где каждая деталь обёрнута в соответствующий упаковочный материал.

Правила эксплуатации

- При монтаже камина необходимо обеспечить всесторонний постоянный обдув топки потоком воздуха (*).

- Облицовка камина собирается на клеящемся составе (в комплект облицовки не входит). Элементы, примыкающие к топке, внутри необходимо проклеивать фольгированной базальтовой ватой толщиной ~ 30 мм (в комплект облицовки не входит) фольгой к топке.

- Условия эксплуатации деревянных элементов (приобретается дополнительно) облицовки.

Деревянные элементы запиливаются в нужный размер при монтаже камина.

Не допускаются:

- резкие перепады температуры воздуха в помещении, где установлен камин;

- превышение влажности воздуха выше 75 %;

- влажность материала, на который укладываются деревянные изделия, не должна превышать 8 %. В случае превышения данного показателя, произвести гидроизоляцию при помощи фольги.

При монтаже хвостовых частей балки в стены, влажность которых превышает норму, компенсационное отверстие затыкается пробкой (монтажная пена), а монтируемые края промазываются масляной краской так, чтобы балка была съемной. В случае гарантийной замены балки, строительные работы по пере-монтажу кожуха проводятся за счет средств заказчика.

- В процессе эксплуатации возможно загрязнение поверхностей облицовки.

Способы ухода:

- пыль желательно устранять с помощью пылесоса;

- каменные детали чистятся щеткой (не цветной) с мыльным раствором;

- полированные детали очищаются посредством влажной уборки.

- ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения элементов облицовки запрещается:

- очищать загрязненные поверхности предметами, приводящими к появлению царапин и сколов (эти дефекты устранить невозможно);

- при попадании на детали облицовки горящих или раскаленных углей, тушить их водой.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!

При несоблюдении п.1 или п. 2 (в частности, оклейки фольгированной ватой) правил эксплуатации происходит нарушение теплоизоляции изделия, что может привести к повреждению (растрескиванию), а в дальнейшем и разрушению элементов облицовки.

Деревянные изделия предоставляются в чистом виде без обработки лаком и покрасочными материалами! Данные работы проводятся на месте и обязательны при установке! Так, как необработанное дерево, имеет свойство набирать влагу, после чего деформироваться!

Так же несоблюдение условий эксплуатации деревянных изделий, возможна утрата их первоначального вида (изменение цвета, расслоение, вздутие древесины).

При несоблюдении п. 5 правил эксплуатации (в частности попадания углей на элементы облицовки) может произойти разрушение деталей, вследствие резкого перепада температур.

За все повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией,

производитель ответственности не несёт!

Монтаж облицовки камина – работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных монтажных работ.

Если Вы не хотите испортить приобретенные Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего жилища, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Только в этом случае, можно дать гарантию правильного монтажа и безопасности работы Вашего камина. Эта работа требует аккуратности исполнения, знания противопожарных норм и, главное, опыта.

Инструкция по сборке прямой и угловой облицовки

| 1 | Напольная рейка |  | 8 | Стена основания топки правая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напольная рейка |  | 9 | Капитель левая |
| 3 | Основание корпуса камина левое |  | 10 | Капитель правая |
| 4 | Основание корпуса камина правое |  | 11 | Перемычка над топкой |
| 5 | Плита боковая левая |  | 12 | Деталь над аркой |
| 6 | Плита боковая правая |  | 13 | Напольная рейка |
| 7 | Стена основания топки левая |  | 14 | Напольная рейка |

Примечание: у большинства производителей топок-индивидуальные тонкости ,которые ,не возможно просчитать, даже ,при наличии чертежа !!! В связи с этим, при установке облицовок , нужно производить подгонку деталей на месте !!! Для этого, рекомендуем привлекать специалистов высокого уровня с наличием специального инструмента.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРИЁМА-СДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие_____________________________________________________

Цвет________________________________________________________

Дата продажи________________________________________________

Штамп продавца

Гарантийный срок один год со дня продажи.