HERGOM (Испания)

Модели: Heritage, Tribute

В линейке известного испанского производителя Hergom, наряду с классическими чугунными печами, есть две обращающие с первого взгляда на себя внимание модели. Это единственные в своем роде печи, в которых объединены достоинства чугунных печей и печей из талькохлорида.  Линейка представлена двумя моделями: Tribute и Heritage. Обычно производители используют плиты из талькохлорида для декорирования печей, и толщина этих панелей редко превышает один сантиметр. Соответственно теплонакопительные свойства, а именно за это ценят талькохлорид, практически не используются, просто напросто не хватает массы камня. Hergom пошел по другому пути, поставив перед собой целью объединить простоту монтажа чугунной печи, мягкости тепла и теплоаккумуляцию печей из талькохлорида. Лучистое тепло талькомагнезита (еще одно название этого уникального камня) очень приятно и полезно для человека. Инфракрасные волны проникают в глубинные слои кожи, омолаживая и тонизируя ее.

Талькохлорид , относительно распространенный камень, но камень не из всякого карьера может выдерживать воздействие открытого огня. На поиски нужного месторождения у компании Hergom ушло почти пять лет. Результатом этих поисков стала возможность изготовления печей с чугунной рамой и стенками из талькохлорида, которые являются частью топочной камеры. Вес печей, даже самой маленькой Tribute, которая весит 144 кг, позволяет накопить достаточное количество тепла, чтобы температура в обогреваемом помещении* оставалась комфортной на протяжении более чем
16-ти часов. Все печи из талькохлорида, компании Hergom, обладают вторичным дожигом дымовых газов. Благодаря тому, что канал, по которому подается воздух на вторичное горение, находится на задней стенке, а это, как известно самое жаркое место в топке, вторичный дожиг начинает работать практически сразу после начала растопки, что делает эти печи не только элементом интерьера, радующим глаз (существует три варианта эмали), но и экономичным, эффективным отопительным прибором.

Особенностью модели Heritage является возможность боковой загрузки дров, что упрощает загрузку печи, и позволяет увеличить разовую закладку дров. Мощность печей в максимальном режиме достигает 28 кВт у Tribute и 38 кВт у Heritage. В Канаде, где климат очень похож на наш, такие печи часто используют в домах временного пребывания, которые у нас называют дачами, чтобы приехав в холодный дом, получить тепло практически сразу после начала растопки, и ничем не омрачить отдых за городом.

*в помещении, площадь которого соответствует мощности печи