- УСТАНОВКА И МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Печь должна быть установлена исключительно профессиональным техником, в соответствии с нормами местного и национального законодательства. Также установка должна быть осуществлена в соответствии с нормами UNI 10683.

При распаковке печи, необходимо убедиться в ее исправности и исключить возможные повреждения при транспортировке. Если печь установлена в труднодоступном месте, имеется возможность облегчить ее вес путем снятия внутренних элементов топки. Рекомендуется выполнить правильную установку всех элементов.

  - ПОДГОТОВКА И РАСПАКОВКА

Откройте упаковку, снимите стяжку и установите печь на выбранное место, соблюдая предписания данной инструкции.

Транспортировка печи может осуществляться только вертикальном положении с использованием мягкого материала. Необходимо следить за тем, чтобы дверцы и стекло не пострадали от механических ударов, и целостность конструкции не была повреждена.

Транспортировка устройства должна выполняться с особым вниманием. Можно распаковать печь непосредственно на месте, где будет проходить ее установка.

Упаковочные материалы не являются токсичными и вредными для здоровья, поэтому нет особых указаний в отношении их утилизации.

Временное хранение, утилизация или возможная переработка с целью окончательной утилизации осуществляются в соответствии с применимым действующим законодательством.

  - УСТАНОВКА

Всегда проводите оценку статических условий плоскости, на которую будет опираться вес.

Если стены позади выполнены из легковоспламеняющихся материалов, необходимо обеспечить надлежащую изоляцию и оставить, как минимум, 30 см пустого пространства между печью и стеной. Сбоку изоляция должна достигать, как минимум, 50 см справа, слева и сверху.

В случае если печь расположена на полу, либо вблизи легко воспламеняющихся стен, рекомендуется обеспечить надлежащую изоляцию.

Не рекомендуется хранить вблизи печи предметы, чувствительные к теплу, а также легко воспламеняющиеся материалы; данные предметы и материалы должны храниться, как минимум, на расстоянии 100 см от печи, плюс внешние границы аппарата.

  - МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НОЖЕК

В некоторых моделях предусмотрены опорные ножки, предназначенные для выравнивания (помещения на куб) печи и устанавливаемые для того чтобы она стояла ровно и устойчиво. При установке Модуло Ленья, ножки позволяют также приподнять конструкцию для того, чтобы рамка декора не вступала в контакт с напольным покрытием. Правильное регулирование позволит приподнять рамку приблизительно на 0,5 см над уровнем пола.

Ножки привинчиваются к основанию конструкции, их установка осуществляется так, как показано на рисунке, а регулирование производится с помощью отвертки.

  - МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КЕРАМИКИ

Для осуществления монтажа керамических элементов, разных для каждой модели дровяных печей, мы издали специальную инструкцию, которая находится в их упаковке. В отношении сборки декоративной рамки модели Модуло, далее мы также предлагаем инструкции по ее сборке.

  - МОНТАЖ РАМКИ (МОДУЛО ЛЕНЬЯ)

Для установки рамки печи, распакуйте ее и снимите верхнюю часть печи, открутив четыре винта, расположенные сверху, приблизив рамку к конструкции, а затем начните нижеуказанные фазы.

ФАЗА 1

Приблизьте и вставьте нижние опоры рамки в соответствующие отверстия, расположенные на нижней части конструкции печи.

ФАЗА 2

Сблизьте рамку и верхние края конструкции таким образом, чтобы винты плотно прилегали к отверстиям, имеющимся в конструкции. Прикрепите рамку соответствующими крепежными винтами, как показано на рисунке.

При выполнении данной операции убедитесь в том, что крепление рамки к конструкции печи выполнено надлежащим образом, а также в том, что оно является крепким.

Фаза 2 – Приблизьте рамку конструкции, как указано на рисунке, и выполните крепление с помощью винтов и крепежных винторезов.

ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ:

Первичным воздухом является воздух, идущий на поддержание пламени, и способствующий, прежде всего, зажиганию печи.

ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ:

Выпуск вторичного воздуха предопределен, он служит для частичного очищения стекла и способствует процессу сгорания. Благодаря ему, если его поступление хорошо откалибровано, печи обладают высоким коэффициентом полезного действия, а также хорошо нагреваются.

5.3.2.1.   РЕГУЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ: ЛУНА – МИРИЯ – АНТЕА – МОДУЛО

Переместить направо рычаг регулирования, если вы хотите увеличить поступление воздуха сгорания в камеру сгорания. И наоборот, повернуть рычаг влево, если вы хотите сократить поступление.

Предусмотрено поступление первичного и вторичного воздуха, при движении рычагом автоматически дозируется объем поступления первичного и вторичного воздуха.

5.3.2.2.   РЕГУЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ: КВАСАР – ОРИОН – СИРИО – ВЕНЕРА – КОМЕТА – ЗЕНИТ – АЛЬФА

Вытянуть рычаг регулирования, если вы хотите увеличить поступление воздуха сгорания в камеру сгорания. И наоборот, нажать на рычаг, если вы хотите сократить поступление.

Предусмотрено поступление первичного и вторичного воздуха, при движении рычагом автоматически дозируется объем поступления первичного и вторичного воздуха.

5.3.2.3.   РЕГУЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ: ПУЛЬСАР – НАДИР

Регулирование воздуха сгорания в данных моделях немного отличается от предшествующих в отношении регулирования первичного и вторичного воздуха, которые отделены друг от друга.

РЫЧАГ ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ или СТАРТ

Левый рычаг под названием «СТАРТ», а также отверстие для бревен предназначены для обеспечения поступления большого объема первичного воздуха под очаг топки, что позволяет быстро зажечь огонь. Для данной выполнения данной процедуры толкните рычаг от себя.

Через 15 минут после того, как был зажжен огонь, данный рычаг должен быть снова приведен в обычное положение. Для этого потяните его на себя. С этого момента регулирование должно осуществляться только при помощи рычага вторичного воздуха.

РЫЧАГ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХА ПОСЛЕ СГОРАНИЯ

Посредством данного рычага регулируется поступление вторичного воздуха в камеру сгорания. Вторичный воздух повышает коэффициент полезного действия и выработку печи. Повернув рычаг против часовой стрелки, вы увеличиваете поступление воздуха, повернув по часовой стрелке – уменьшаете объем воздуха в камере сгорания

# Text boxes

Образец упаковки печи

Фаза 1. – Вставьте нижние опоры рамы в нижнюю часть конструкции