Техническая карта

Данная техническая карта вместе с Условиями гарантии и Гарантийной картой является неотъемлемой частью Инструкции по монтажу и обслуживанию.

- Технические параметры

| Moдель | TORINO WT |
| --- | --- |
| Внешние размеры: |  |
| Высота | 245 cм |
| Ширина | 86 см |
| Глубина | 64 cм |
| Минимальная мощность | 14 кВт |
| Мощность водяной рубашки охлаждения | 8 кВт |
| Вывод продуктов сгорания Ø | 200 мм |
| Вес | 167 кг |
| Рекомендуемое топливо | Лиственное дерево |
| Длина пален | 300 мм |
| Коэффициент полезного действия | 78% |
| Температура продуктов сгорания | 320 ºC |
| Эмиссия CO | 0,09 % |
| Максимальное давление воды в рубашке охлаждения | 1 бар |
| Mминимальное расстояние от горючих материалов: |
| Бок | 30 cм |
| Зад | 30 cм |
| Перед | 80 cм |

- Подробные указания, касающиеся обслуживания и монтажа

Регулировка первичного воздуха сгорания осуществляется с помощью поворотных ручек на дверцах зольника:

Регулировка вторичного воздуха сгорания осуществляется с помощью движка над стеклом:

- минимальный приток воздуха в топку: левый движок максимально влево; правый движок максимально вправо;

- максимальный приток воздуха в топку: левый движок максимально вправо; правый движок максимально влево;

- возможны также  промежуточные установки движков (см. Инструкция по обслуживанию п. 3 „Установка регуляторов”).

В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НУЖНО ЧИТАТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАНИЯМИ ИСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЯТЬ РЕКОМЕНДУМОЕ ТОПЛИВО.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.	Наше устройство охвачено годичной (12 месяцев с даты покупки) гарантией в отношении производственных и материальных погрешностей. Производитель гарантирует нормальную работу оборудования при соблюдении правил установки и эксплуатации.

2.	Гарантия не охватывает обмена или ремонта естественно изнашивающихся частей (шамот, уплотняющие прокладки, колосниковая решетка) и небольших деформаций устройства, вытекающих из действия в высокой температуре, но не влияющих на его работу.

3.	Гарантия не охватывает повреждения стекла, а также изменения цвета краски на устройстве.

4.	Дефектным устройством считается такое, которое не исполняет функций, указанных в Инструкции по обслуживанию в результате повреждения, а причина повреждения является следствием производственных или материальных погрешностей. Дефектом не считаются недостатки, возникшие в результате несоответствующей эксплуатации, монтажа или пользования, а также применения несоответствующего топлива.

5.	Покупатель обязан доставить в пункт продажи гарантийную карту с копией чека или фактуры, а также подробное письменное описание дефекта устройства, учитывающее, прежде всего, его внешние признаки, способ выявления и время выступления дефекта с момента покупки. Кроме того, покупатель должен подать точный контактный телефон, с целью получения дополнительной информации о повреждении.

6.	Производитель приложит все старания, чтобы устранить дефект в течение 14 дней с даты внесения рекламации производителю. Если устранение дефекта довольно сложное и требует больших затрат труда, выписывания соответствующих запасных частей, то время, необходимое для этого, подлежит продлению, причем, производитель приложит все усилия, чтобы его сократить.

7.	Основанием для рассмотрения рекламации является представление заполненной Гарантийной карты (т.е. с указанной датой продажи, печатью и подписью Продвца, а также подписью Клиента).

8.	Самовольное изменение записей в Гарантийной карте, а также ремонт «в пределах собственных компетенций» влекут за собой потерю гарантии.

9.	Гарантия не охватывает дефектов, являющихся результатом несоответствующей эксплуатации и монтажа оборудования. Дефекты, создавшиеся по вине или неведению покупателя, не охвачены условиями гарантией.

10.	Гарантия исключает случаи повреждений, создавшихся в результате стихийных явлений, независящих от условий эксплуатации (наводнения, пожары и т.д.).

11.	Гарантия не охватывает повреждений, создавшихся при транспортировке и пререгрузке товара по дороге от продавца к клиенту, а также в ходе его установки.

Юридическое основание Гражданский кодекс.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

| Дата покупки: ………………………………… | Наименование и тип устройства: |
| --- | --- |
| Покупатель Фамилия: ……………………………………… Имя: …..………………………………………. |  |
| Aдрес Покупателя Улицa: …………………………………………. Почтовый индекс: ………………………………. Город: ……………………………………..... Страна: ….……………………………………… |  |
|  | Печать и подпись Продавца: |
| Подпись Покупателя: ………………………………… |  |

# Text boxes

Нагревательная печь-камин на твердом топливе